附件3

尾矿库安全生产风险分级标准（试行）

尾矿库名称：                      隶属矿山：                   评定时间：

| 风险因素 | 风险因素分值标准 | 分值 范围 | 实记分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计及现状 | 严格按设计筑坝，扣0分。 | 10 |  |  |
|  | 每发现一处现状与设计参数不符合，扣2分。 |  |  |  |
| 安全度 | 正常库，扣0分。 | 10 |  |  |
|  | 病库，扣10分。 |  |  |  |
| 坝高 | 小于30米，扣0分。 | 10 |  | 坝高超过200米（含200米），以C级起评，本项不另扣分 |
|  | 等于或大于30米，小于60米，扣3分。 |  |  |  |
|  | 等于或大于60米，小于100米，扣6分。 |  |  |  |
|  | 超过100米，扣10分。 |  |  |  |
| 工程技术人员 | 水工、地质等专业工程技术人员配备齐全，记0分；每缺少一类专业技术人员，扣5分。 | 10 |  | 专业工程技术人员为取得相应专业工程技术职称，或相应专业中专以上学历。 |
|  | 未标配备专业技术人员，但与相关专业机构签订了专业技术服务协议，扣5分。 |  |  |  |
|  | 未配备相关工程技术人员，且未与专业机构签订了专业技术服务协议，扣10分。 |  |  |  |
| 安全培训 | 主要负责人、安全管理人员自任职之日起6个月内未经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，扣8分 | 8 |  |  |
|  | 未制定安全培训计划，扣4分 |  |  |  |
|  | 从业人员未经安全培训或安全培训未达到规定学时（新上岗72学时，今后每年20学时），每发现1人，扣2分 |  |  |  |
| 汇水面积 | 汇水面积小于1平方公里，扣0分。 | 10 |  |  |
|  | 汇水面积超过1平方公里，每增加1平方公里，扣2分。 |  |  |  |
| 防洪系统 | 调洪库容满足要求，防排洪系统正常有效。扣0分。 | 12 |  |  |
|  | 调洪库容满足要求，防排洪系统及设施1处缺陷，扣6分。 |  |  |  |
| 周边环境 | 下游5公里范围内无生产生活设施。扣0分。 | 10 |  | 尾矿库下游1公里范围内有生产生活设施，以C级起评，本项不另扣分 |
|  | 下游5公里范围内有生产生活设施，距离每近1公里，扣2分。 |  |  |  |
| 库址地质条件 | 库址地质条件简单，扣0分。 | 10 |  | 库址条件划分按地质勘察报告确定。 |
|  | 库址地质条件中等，扣10分。 |  |  |  |
| 应急救援 | 设有专职救援队伍，或与矿山职业救护队签订协议，并按规定进行应急演练，扣0分。 | 10 |  |  |
|  | 设有专职救援队伍，或与矿山职业救护队签订协议，1年内没有按规定进行应急演练的，扣5分。 |  |  |  |
|  | 未设专职救援队伍，且未与矿山职业救护险签订协议的，扣10分。 |  |  |  |
| 总分 |  |
|  | 评级标准： 1.总分100分，100分≥A级≥90分；90分>B级≥70分；70分>C级≥60分；60分>D级。 2.以C级起评的固有风险项目，其所在项目不再另扣分，其他项目扣10分以上（含10分）的，定为D级。 | 评级结果： |  |

评定单位及人员：